| Условия оплаты: | Оплата после предоставления рабочей документации (проекта) в 2-х экземплярах и подписания обеими сторонами Акта выполненных работ |
| --- | --- |
| Условия поставки: | Коммерческое предложение на разработку рабочей документации (проекта) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, к существующей автоматической установке пожарной сигнализации предоставить директору на фирменном бланке организации с подписью и печатью. В коммерческом предложении можно указать преимущества вашей организации. Все указанные документы необходимо предоставить не позднее 20.01.2020 |
| Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | 460048, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-д Автоматики, д. 28, лит. А |
| Комментарии: Необходимо предоставить: 1. Копию лицензии МЧС, СРО на право ведения данных работ. 2. Коммерческое предложение на фирменном бланке организации с печатью и росписью руководителя о стоимости проекта, с уточнением оплата с НДС или без НДС. Предложение оформляется на имя директора 3. Контактное лицо: должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон, е-mail для уточнения информации и проведения собеседования. Характеристика объекта: Здание торгового комплекса включает в себя двухэтажный (далее Корпус №1) и одноэтажный (далее Корпус №2) корпуса, являющиеся самостоятельными пожарными отсеками здания, для сообщения между которыми выполнены переходы и устроены дополнительные проемы. Корпус №1 представляет собой двухэтажное четырехпролетное здание без подвала, с габаритными размерами в плане 72,0х103,0м. Величина каждого пролета - 18,0м, шаг колонн вдоль буквенных осей здания - 6,0м, вдоль цифровых осей на первом этаже - 9,0м, на втором этаже -18,0м. Высота первого этажа между отметками чистого пола составляет - 6,0м, второго этажа от отметки чистого пола до низа стропильных ферм - 4,8м. Отметка конька ферм с учетом конструкции кровли равна 14,2м, отметка верха парапетных плит - 12,6 м. и - 14,4 м. С восточной стороны здания на уровне первого этажа к зданию по его длине пристроен навес из легких металлических конструкций, размером в плане 4,5х103 м, площадь ограждения навеса не превышает 50%. Общая площадь застройки 7550,4 м2, строительный объем здания 107593,2 м3. Здание каркасно-панельное с рамной конструктивной схемой. Фермы покрытия - сборные железобетонные, безраскосные, с сегментным очертанием верхнего пояса. Стены здания выполнены из керамзитобетонных панелей толщиной 300мм. Частично для наружного ограждения использован красный глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе. Фундаменты - железобетонные, стаканного типа, сборно-монолитные. Кровля здания - рулонная, утепленная, совмещенная, с организованным внутренним водоотводом. Для покрытия здания применены железобетонные ребристые сборные плиты с предварительным напряжением. Плиты опираются на стропильные фермы, расположенные вдоль буквенных осей. Для междуэтажного перекрытия применены железобетонные ребристые плиты с предварительным напряжением. Частично в перекрытиях выполнены монолитные участки. Здание Корпуса №2 прямоугольное в плане, одноэтажное, двухпролетное, без подвала с размерами - 36,0х96,0м. Высота здания от уровня чистого пола до низа стропильных конструкций равна 7,2м и 4,8м. Величина каждого пролета равна 18,0м, шаг колонн в продольном направлении 6,0м. Площадь этажа 3477,6 м2, строительный объем здания 21773 м3. Здание - каркасное, каркас — железобетонный. Наружные стены выполнены из керамзитобетонных панелей толщина панелей 300мм. По конструктивной схеме стеновые панели навесные. Частично наружные стены выполнены из красного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина кирпичных участков стен 510мм. В качестве основной стропильной конструкции принята односкатная трапециевидная ферма из стальных прокатных уголков с односторонней консолью. Корпус №1 и корпус №2 соединяются между собой в уровне первого этажа переход размерами в плане 11,87х25,4 м, высотой до покрытия 4,26м. Общая строительная площадь перехода 412,21 м2, строительный объем 1756 м3. К корпусу №2 пристроен навес, размерами в плане в 22,30х96,00м, общей площадью 2140,8 м2, строительным объемом 16698,24 м3, навес выполнен из легких металлических конструкций, площадь ограждения навеса не превышает 50%. Осмотр помещений в рабочее время через директора магазина (телефон: 8(3532) 99-45-45 (доб.*690)) |